| 程力威牌CLW5020XXCB5型宣传车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5020XXCB5宣传车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5020XXCB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160903 |
| 总质量 | 2250(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2120(Kg) |
| 外形尺寸 | 5100,5000×1900×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 39/17(°) | 前悬/后悬: | 605/1325(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
| 轴荷: | 1000/1550 | 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5100/3170/1325;5000/3070/1325。随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1405,1455 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |