| 程力威牌CLW5041ZXLK5型厢式垃圾车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5041ZXLK5厢式垃圾车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5041ZXLK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 845,780(Kg) | 整备质量 | 3520(Kg) |
| 外形尺寸 | 5685×2000×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/26(°) | 前悬/后悬: | 1135/1250(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1860/2635 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。可选装H3代前围及前部灯具,可选装大反光镜。2、顶部密闭式车厢,后卸,用于垃圾收集转运。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50。4、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车制动技术开发有限公司。5、发动机与油耗值对应关系为(L/km): SD4D25R-70/12.44,YN27CRE1/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55.。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | KMC1042A33D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1540,1600,1680,1570,1500 | 后轮距: | 1550,1600,1790,1490 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.44,12.51,12.28,12.55 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 JE493ZLQ5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 YN27CRE10 D19TCIE3 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-13E5 | 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2545 2672 2772 2540 2771 2720 2799 2290 2672 1910 2290 2210 | 70 70 83 64 85 72 80 81 85 85 96 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM2C××××××××× LWU2DM1C××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |