| 程力威牌CLW5311GNYD5型鲜奶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5311GNYD5鲜奶运输车 | 公告批次: | 295 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5311GNYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170502 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 16.1 |
| 额定载质量 | 15355,15420(Kg) | 整备质量 | 15450(Kg) |
| 外形尺寸 | 11650×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1500/2750,1500/2350(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 2050+4000+1350,2050+4400+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:16.1立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8700/2380/1510(罐体内部尺寸为8460×2140×1270),罐体保温层厚度为(mm):120。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。随底盘选装同系列高顶驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。油耗对应关系(L/100km)::ISL9.5-292E51A/40.5,ISL9.5-315E51A/41,ISL9.5-340E51A/41.7。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2040/2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.5,41,41.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 9460 9460 | 215 232 251 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |