| 程力威牌CLW5180GNYD5型鲜奶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GNYD5鲜奶运输车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GNYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 9.8 |
| 额定载质量 | 9405(Kg) | 整备质量 | 8400(Kg) |
| 外形尺寸 | 8350×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/13,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2220,1430/2420(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:9.8立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2200/1530(罐体内部尺寸为5400×2000×1330),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。随底盘选装驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。整车长/轴距/前悬/后悬尺寸(mm)对应关系为:8350/4700/1430/2220,8350/4500/1430/2420。发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):29.0(ISD270 50),29.0(ISD210 50),29.0(ISD180 50),29.2(EQH180-53),29.1(ISB180 50),29.1(ISB210 50)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |