| 程力威牌CLW5160GNYD5型鲜奶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GNYD5鲜奶运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GNYD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 8.0 |
| 额定载质量 | 7620(Kg) | 整备质量 | 7985(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400×2460×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/12,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2270,1430/2470(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 该车型为非危化品运输车。罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8400/1430/4700/2270;8400/1430/4500/2470。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):490。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。仅选用底盘轮胎型号(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.4,27.3,27.6,27.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |