| 程力威牌CLW5258TXSE5型洗扫车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5258TXSE5洗扫车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5258TXSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 9455(Kg) | 整备质量 | 15350(Kg) |
| 外形尺寸 | 10475,10410,10210,10425,10360,10160×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/13(°) | 前悬/后悬: | 1515/2260,1450/2260,1250/2260(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,专用装置型号/厂家:SAO-30/江阴扫刷厂。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置相干涉可豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10475/1515/5350+1350/2260,10410/1450/5350+1350/2260,10210/1250/5350+1350/2260,10425/1515/5350+1300/2260,10360/1450/5350+1300/2260,10160/1250/5350+1300/2260。ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,1960,2010 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |