| 程力威牌CLW5160TXSE5型洗扫车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160TXSE5洗扫车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160TXSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 6275(Kg) | 整备质量 | 9330(Kg) |
| 外形尺寸 | 7830,7590×2460×3030,2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/17(°) | 前悬/后悬: | 1320/2560,1320/2470(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,主要用于城市道路清扫;后部以及左右侧面防护用专用装置代替可豁免,后部离地高度为:480mm.仅选用3800mm,3950mm轴距.前悬/轴距/后悬/高对应关系为:1320/3800(3950)/2470(2560)/2980(3030).ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司.选装不同的上装外形图片. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1815,1910 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 | 132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |