| 程力威牌CLW5100TXSQ5型洗扫车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5100TXSQ5洗扫车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5100TXSQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 10055(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1500(Kg) | 整备质量 | 8360(Kg) |
| 外形尺寸 | 7430×2290×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1110/2145(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4175(mm) |
| 轴荷: | 3360/6695 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 专用装置由垃圾箱、吸嘴总成、清扫装置、风机等组成,对路面进行洗扫、保洁等作业。左右侧防护装置与工作装置(吸嘴,扫刷等)相干涉,由工作装置替代,故豁免,后下部防护材料为Q235A碳钢,与副梁采用焊接连接,截面尺寸:50×120(mm),离地面高度360mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。选装外形图片。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | QL1100A8LAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 141 151 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |