| 程力威牌CLW5250GXWT5型吸污车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GXWT5吸污车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GXWT5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 15.48 |
| 额定载质量 | 11800,11865(Kg) | 整备质量 | 13005(Kg) |
| 外形尺寸 | 9480,9290×2500×3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 28/32(°) | 前悬/后悬: | 1440/2390,1250/2390(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:5500×2000。2.文字喷涂位置和车辆颜色可变化。3.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480, 4.ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1250GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,1965,1985 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |