| 程力威牌CLW5161GXWE5型吸污车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161GXWE5吸污车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161GXWE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161028 |
| 总质量 | 15900(Kg) | 容积: | 10.19 |
| 额定载质量 | 8735(Kg) | 整备质量 | 6970(Kg) |
| 外形尺寸 | 8080,7530,7880,7330×2500×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1450/2130,1250/2130(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5950/9950 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 备注:1.该车选用4500,3950轴距底盘。2.运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:10.19立方米。3.整车长度/前悬/轴距/罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)对应关系为: 8080,7880/1450,1250/4500/(4300×1700); 7530,7330/1450,1250/3950/(4200×1600); 4.文字喷涂位置、车辆颜色和局部细节可变化。5.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):540。6.ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。7.随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1920,1960 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |