| 程力威牌CLW5040GXWK5型吸污车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040GXWK5吸污车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040GXWK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.96 |
| 额定载质量 | 1495,1560(Kg) | 整备质量 | 2805(Kg) |
| 外形尺寸 | 5830,5630,5330×1980×2200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/21(°) | 前悬/后悬: | 1130/1400(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3100,3300(mm) |
| 轴荷: | 1610/2885 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:1.96立方米;整车长/轴距/罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)/总容积(立方米)对应关系为:5830/3300/3200×900/2.16;5630/3100/3000×940/2.21;5330/2800/2700×1000/2.27。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50。后部防护离地高度(mm):400。3、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。4、随底盘选装驾驶室。5、专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1495 | 后轮距: | 1490 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 | 60 75 70 70 64 80 81 80 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |