| 程力威牌CLW5080GXEE5型吸粪车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080GXEE5吸粪车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080GXEE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 5.0 |
| 额定载质量 | 3820(Kg) | 整备质量 | 4265(Kg) |
| 外形尺寸 | 6550,6900,7050×2200×2530(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 30/15(°) | 前悬/后悬: | 1320/1930,1445/1805(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3650,3800(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、1、罐体有效容积5.0立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整车长(mm)的对应关系为:3300/3500×1800×1180/6650,3650/4000×1700×1100/6900,3800/4000×1700×1100/7050;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):450;3、选装ABS,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1080GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50-16LT 16PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR, 8.25-16LT 12PR,8.25-16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1590,1750,1770 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| EQH140-52 YC4S130-50 CY4BK251 YC4FA115-50 CY4BK451 | 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4752 3767 3856 2982 3707 | 103 96 96 85 86 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX1912××××××××× LGAX1A12××××××××× LGAC1912××××××××× LGAC1A12××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |