| 程力威牌CLW5040GXEB5型吸粪车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040GXEB5吸粪车 | 公告批次: | 284 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040GXEB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160520 |
| 总质量 | 4015(Kg) | 容积: | 2.07 |
| 额定载质量 | 1585(Kg) | 整备质量 | 2300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5310×1720×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1185/1325(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800(mm) |
| 轴荷: | 1525/2490 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.07立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 2600×1300×900。2,防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+1,3/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1280 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |