| 程力威牌CLW5200XWTD5型舞台车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5200XWTD5舞台车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5200XWTD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 19500(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 3060,2995(Kg) | 整备质量 | 16310(Kg) |
| 外形尺寸 | 12180,11800×2500×3860(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 30/13,30/13,30/13,30/11(°) | 前悬/后悬: | 1500/3380,1500/3380,1500/3380,1500/3500(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式平台,支腿.选装车厢两侧LED屏幕结构,选装侧开门结构,选装不带液压围板后开门结构时后防护为裙边结构,选装箱体外观贴画。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面。后部液压尾板收起状态长度是280mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):12180/1850+5450/3380;12180/1950+5350/3380;12180/2050+5250/3380;11800/1850+4950/3500;侧防护采用裙板结构,后防护与后部专用装置相干涉,故后防护豁免,离地高500mm.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 | 169 180 198 162 180 215 210 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |