| 程力威牌CLW5040XWTC5型舞台车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XWTC5舞台车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XWTC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2200×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 1950/2545 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式平台,支腿.随底盘选装驾驶室.选装抽拉式扩容箱体和后门.选装上装保险杠结构.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。侧防护为裙板结构,后防护装置材料材质为Q235B碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度为400mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1510 | 后轮距: | 1475 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 | 70 70 80 81 91 88 96 80 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |