| 程力威牌CLW5040XWTB5型舞台车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XWTB5舞台车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XWTB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 500(Kg) | 整备质量 | 3865(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2030,1940×2970,3120,3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1100/1535(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1795/2700 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | ABS系统控制方式4S/4M,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)40×100,离地高390mm,车辆尾部选装无拐臂。后部选装双开门和单开门。专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时顶板部分(或全部)可向上展开(或举升),侧板可向下展开平铺形成舞台地板.选装裙板式结构. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1043V9JBA-M5 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT,6.50R16LT,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1447,1525 | 后轮距: | 1485,1525 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B2-115C50 YN27CRE1 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2545 2672 | 85 70 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |