| 程力威牌CLW5040CTYH5型桶装垃圾运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040CTYH5桶装垃圾运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040CTYH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1020(Kg) | 整备质量 | 3280(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2280×2480(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1100/1587(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室,选装带导流罩,选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;发动机WP3Q130E50,CY4BK451,HFC4DE1-1D,HFC4DA1-2D对应的油耗申报值(L/100km)为12.19,12.5,11.7,12;侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为430mm; ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M). |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1045P92K1C2V | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7,3/3+3,5/5+6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1580,1420 | 后轮距: | 1395 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.19,12.5,11.7,12 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 CY4BK451 HFC4DE1-1D HFC4DA1-2D HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 4B2-115C50 YN27CRE1 WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 3707 2746 2771 2544 2499 2545 2672 2290 | 96 86 112 88 86 105 85 70 81 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |