| 程力威牌CLW5040CTY5型桶装垃圾运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040CTY5桶装垃圾运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040CTY5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 4375(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 800,865(Kg) | 整备质量 | 3380(Kg) |
| 外形尺寸 | 5495,5795,5995×2280×2480(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3100,3300,3550(mm) |
| 轴荷: | 1750/2625 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为480mm.轴距/整车长度对应关系(mm):2800/5495,3100/5795,3300/5995.发动机型号为:WP3Q130E50,ISF2.8s5129T,WP3Q116E50,对应油耗值为:12.9,12.7,12.6.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CGC1040HDD33E1 | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1590,1665,1680,1804,1840,1833 | 后轮距: | 1540,1650,1600,1811,1900,1835,1888,1860,1790 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.9,12.7,12.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q116E50 WP3Q130E50 ISF2.8s5129T D25TCIE1 D25TCIE3 4B2-115C50 4F1-150C50 4B2-110C55 ISF2.8s5F129 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2970 2970 2780 2499 2499 2545 3857 2545 2780 | 85 96 96 105 92 85 110 80 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |