| 程力威牌CLW5031CTY5型桶装垃圾运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5031CTY5桶装垃圾运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5031CTY5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 3160(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 910(Kg) | 整备质量 | 2120(Kg) |
| 外形尺寸 | 5831×1850,1830×2150(mm) | 货厢尺寸 | 3400×1770,1750×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1181/1650(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3000,3300(mm) |
| 轴荷: | 1250/1910 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 该车用于桶装垃圾收集转运,专用装置:后尾板升降机构;整车宽/货箱内宽对应关系为(mm):1850/1770,1830/1750;液压升降尾板收起时水平距离为(mm):200,该车随底盘选装驾驶室,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1030SJ15QE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 |
| 轮胎规格: | 185R15LT,6.00-15 10PR,185R14LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1369,1387,1430 | 后轮距: | 1214,1242,1445,1314,1342 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF31E××××××××× LGDCF31G××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |