| 程力威牌CLW5250TFCZ5型同步碎石封层车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250TFCZ5同步碎石封层车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250TFCZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 7.78 |
| 额定载质量 | 6670(Kg) | 整备质量 | 18200(Kg) |
| 外形尺寸 | 10200,10225×2500×3730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1500/2750,1500/3025(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:7.78立方米;运输介质:乳化沥青,密度:0.9吨/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2240/2190/1860(实际尺寸为2400/2350/2020,保温层厚度为80mm)。轴距/整车长/后悬对应关系为(mm):4600+1350/10200/2750;4300+1400/10225/3025。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装高顶驾驶室,选装外形图片. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1257N4347E1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12,9/12,9/- |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |