| 程力威牌CLW5080XYL5型体检医疗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080XYL5体检医疗车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20170122 |
| 车辆型号: | CLW5080XYL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 8495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8430,8230,7930,7530×2500×3610(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2300(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | (km/h) |
| 其它 | 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识;车身两侧可增加或封闭部分窗户。顶部封闭不可开启。2.专用装置:血液冰箱、LED屏、电视、电源系统、沙发、休息床,后部LED屏为选装件。3.该车侧防护和后防护为裙板式结构,侧面以及后部裙板与防护相干涉,故防护可豁免。侧面裙板离地高度为350mm。后裙板离地高度为440mm。4.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5.随底盘选装驾驶室。整车长/轴距(mm)的对应关系为:8430/4700,8230/4500,7930/4200,7530/3800。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |