| 程力威牌CLW5040XYLSH5型体检医疗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XYLSH5体检医疗车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XYLSH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 3800(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3150,2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5785×1998×2810,2552,2345,2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 26/14(°) | 前悬/后悬: | 865/1070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3850(mm) |
| 轴荷: | 1760/2040 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 其它 | 车辆配备体检工作台、生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪等,主要用于常规体检服务;选装高顶时高度为2552mm;选装中顶时高度为2345mm,中顶带空调高度为2600mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SH6591A2D5 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
| 轮胎规格: | 215/75R 16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LSKG5GC1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |