| 程力威牌CLW5040XYLJ5型体检医疗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040XYLJ5体检医疗车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040XYLJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 3700(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3150,2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2850,2590,2360,2620(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴荷: | 1700/2000 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 其它 | 车辆配备体检工作台、生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪等,主要用于常规体检服务.选装高顶时的高度为2590mm;选装中顶时的高度为2360mm,选装中顶带空调时的高度为2620mm);ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | JX6580TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎规格: | 215/75R 16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LJXCMDJD××××××××× LJXCHDJD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |