| 程力威牌CLW5166JSQN5型随车起重运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5166JSQN5随车起重运输车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5166JSQN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 15795(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8050,8850(Kg) | 整备质量 | 7550,6750(Kg) |
| 外形尺寸 | 7450,7200,6850×2380×3400(mm) | 货厢尺寸 | 4550,4300,3950×2080×550(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 2.26 |
| 接近角/离去角: | 30/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2100,1250/2100,1250/2000(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3850,4100,3600(mm) |
| 轴荷: | 5800/9995 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1.该车用于运送不可拆解物体,随底盘选装驾驶室。上装吊机均为直臂式,吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:SQ6.3SA3/6300/2700/7550/8050;SQ5SA2/5000/1900/6750/8850;2.该车防护材料材质均为Q235A,连接方式均为焊接连接,后防护离地高530mm,断面尺寸120×50mm。3.尺寸对应关系为:整车长/轴距/后悬/箱体长度的对应关系为:7450/4100/2100/4550,7200/3850/2100/4300,6850/3600/2000/3950。4.装ABS,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5,仅采用YC4S130-50发动机对应油耗值:27.2。6.安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SH1162VHDCWW4 | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/13+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1740,1835 | 后轮距: | 1725,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S130-50 YCD4D4S-140 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3767 4156 | 96 105 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGB51A××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |