| 程力威牌CLW5090JSQE5型随车起重运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5090JSQE5随车起重运输车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5090JSQE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 9400(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 3705,3905(Kg) | 整备质量 | 5500,5300(Kg) |
| 外形尺寸 | 7995×2320×3250(mm) | 货厢尺寸 | 5200×2150×550(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.35 |
| 接近角/离去角: | 21.5/12(°) | 前悬/后悬: | 1180/2415(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
| 轴荷: | 3400/6000 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1500Kg/4000Kg/5500Kg/3705Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5300Kg/3905Kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251发动机油耗为:20.4,YC4S150-50发动机油耗为:26.5,ISF3.8s5154发动机油耗为:26.3. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.4,26.5,26.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1P××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |