| 程力威牌CLW5030XSHC5型售货车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5030XSHC5售货车 | 公告批次: | 303 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5030XSHC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171229 |
| 总质量 | 3335(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 155(Kg) | 整备质量 | 3050(Kg) |
| 外形尺寸 | 5230×1810×2920,2620(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 32/18(°) | 前悬/后悬: | 690/1350(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3190(mm) |
| 轴荷: | 1635/1700 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车内部装有售货架,商品架,用于售货。厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为390mm.选装多种外观样式。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CH1035AQ24 | 底盘企业: | 江西昌河汽车有限责任公司 |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | 5/6 |
| 轮胎规格: | 185R14LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1410 | 后轮距: | 1350 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 7.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LKCDADEC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |