| 程力威牌CLW5042TSLB5型扫路车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5042TSLB5扫路车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5042TSLB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 4294(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 284(Kg) | 整备质量 | 3880(Kg) |
| 外形尺寸 | 5560,5210×1760×2280(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 1115/1845,1115/1245(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
| 轴荷: | 1650/2644 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统控制方式为:双参数控制,4S/4M.ABS系统控制器型号为:CM4Y.ABS系统控制器生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1240,1280 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |