| 程力威牌CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5311ZSLD5散装饲料运输车 | 公告批次: | 299 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5311ZSLD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170831 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 32.1 |
| 额定载质量 | 15000,14935(Kg) | 整备质量 | 15870(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/11,22/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2650,1500/2700(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520;随底盘选装仅高度不同的驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机仅选用ISL9.5-315E51A,且对应的油耗值为:41.0,选装后部外形变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.0 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5D65××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |