| 程力威牌CLW5310ZSLB5型散装饲料运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310ZSLB5散装饲料运输车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310ZSLB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 31.6 |
| 额定载质量 | 15140,15075(Kg) | 整备质量 | 15730(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2500×3995(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/11,13/10(°) | 前悬/后悬: | 1555/2595,1555/2620,1530/2620(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:31.6立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500公斤/立方米;长/前悬/轴距/后悬对应关系为:12000/1555/1800+4700+1350/2595,12000/1555/1800+4725+1300/2620;12000/1555/2000+4500+1350/2595,12000/1555/2000+4525+1300/2620,12000/1530/1800+4700+1350/2620;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520.随底盘选装不同的驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统控制器型号:3550X-1010,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.发动机型号为:ISGe5-400,SC9DF340Q5,SC9DF360Q5,ISGe5-320,对应的油耗值为(L/100):40.81 ,40.75,41.4,42.72.该车专用装置为牧农饲料仓,自卸方式:牧农提升自卸. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1313VNPKJ-AA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.81,40.73,41.4,42.72 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISGe5-380 ISGe5-360 ISGe5-340 ISGe5-320 ISGe5-300 ISGe5-280 ISGe5-400 SC9DF320Q5 SC9DF340Q5 SC9DF360Q5 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 11800 11800 10500 10500 10500 10500 11800 8820 8820 8820 | 279 265 250 235 220 205 294 235 251 265 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |