| 程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251ZSLD5散装饲料运输车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251ZSLD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 29.5 |
| 额定载质量 | 14055(Kg) | 整备质量 | 10750(Kg) |
| 外形尺寸 | 10980,9990×2480×3930(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/11,23/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2750,1430/2660(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 罐体外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐体有效容积:29.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料、粉料;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防护材料:Q235A碳钢,后防护采用焊接连接。后防护截面高度尺寸:50×100(mm),下边缘离地高度445mm。本车仅选用的发动机型号为ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分别与发动机对应的油耗值为:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.选装后部外形图片. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 33.7,33.6,33.6,33.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 | 155 180 198 155 210 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |