| 程力威牌CLW5160ZSLB5型散装饲料运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160ZSLB5散装饲料运输车 | 公告批次: | 299 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160ZSLB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170831 |
| 总质量 | 15795(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 7400(Kg) | 整备质量 | 8200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8995,8645×2445×3610(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1365/2430,1365/2580(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5200,4700(mm) |
| 轴荷: | 5600/10195 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护离地高度(mm):510,后部防护断面尺寸(mm):235×50。整车长与轴距对应关系为;8995/5200,8645/4700。该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1930,1914,1970 | 后轮距: | 1800,1840 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.18 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 4460 | 125 136 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |