| 程力威牌CLW5250GSSS5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GSSS5洒水车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GSSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.07 |
| 额定载质量 | 13470,13405(Kg) | 整备质量 | 11400(Kg) |
| 外形尺寸 | 9960×2550×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1525/2660(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积14.07立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm): 6500×2300×1500,驾驶室准乘人数(人)/额定载质量(kg)对应关系:2/13470,3/13405。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。3,可选装ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。4,文字喷涂位置,车辆颜色可变化。5,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7,仅选用4375+1400mm轴距底盘改装。8,该车可选装A,两个罐口及两侧扶手;B,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;C,后部带LED箭头指示灯;D,后部带弧形喷雾装置。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1250MB4 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/5,10/12,10/10 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2011,2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2K4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |