| 程力威牌CLW5183GSSD5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5183GSSD5洒水车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5183GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.18 |
| 额定载质量 | 10715,10650(Kg) | 整备质量 | 7155(Kg) |
| 外形尺寸 | 8050,8250,8100×2520×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/13,23/13,25/14,23/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2300,1450/2300,1250/2100,1450/2100,1300/2300,1300/2100(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积11.18立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)尺寸为(mm):4800×2300×1500。2,整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/接近角(°)/离去角(°)的对应关系为:8050/4500/1250/2300/25/13,8250/4500/1450/2300/23/13,8100/4500/1300/2300/25/13,8050/4700/1250/2100/25/14,8250/4700/1450/2100/23/14,8100/4700/1300/2100/25/14。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5, 选装ABS,ABS的型号可以为ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。ABS的型号也可以为3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6,文字喷图位置和车辆颜色可变化。7,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。8,该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。9、随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1810,1940,1780,1750 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |