| 程力威牌CLW5165GSSD5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5165GSSD5洒水车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5165GSSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.0 |
| 额定载质量 | 8605(Kg) | 整备质量 | 7000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8310,7760×2550×3030(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2560,1440/2370(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作, 罐体有效容积:9.0立方米;整车长/轴距/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):8310(7760)/4500(3950)/3800×2300×1420(3700×2300×1450);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部为裙板结构,离地高度(mm):400,故可豁免;ABS型号为:ABS-E 4S/4M,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |