| 程力威牌CLW5164GSST5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5164GSST5洒水车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5164GSST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.9 |
| 额定载质量 | 9710,9430(Kg) | 整备质量 | 5895,6175(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450,1450/2450(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,仅选用3950mm,4500mm和4700mm轴距底盘改装。2,罐体有效容积9.9立方米,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/前悬的对应关系为(mm):8600/4700/4800×2150×1420/1450;8400/4700/4800×2150×1420/1250; 8400/4500/4800×2150×1420/1450; 8200/4500/4800×2150×1420/1250; 7850/3950/4300×2300×1480/1450; 7650/3950/4300×2300×1480/1250。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。4,ABS系统生产厂家:生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号为3631010-C2000。5,该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。6,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。7.安装具有卫星定位功能的车辆行驶记录仪。8.随底盘选装驾驶室。9、可选装旧款外观。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1168GFVJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10.00-20,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1760,1790,1920,1960 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-56 YC4E160-56 ISD160 50 ISD180 50 ISB170 50 ISB190 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 4500 4500 5900 5900 | 103 118 118 132 125 140 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1S××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |