| 程力威牌CLW5162GSSB5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5162GSSB5洒水车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5162GSSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 15795(Kg) | 容积: | 9.33 |
| 额定载质量 | 8890,8390(Kg) | 整备质量 | 6710,7210(Kg) |
| 外形尺寸 | 9100,8350,8400,7650×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/9(°) | 前悬/后悬: | 1350/2500,1350/1800(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) |
| 轴荷: | 5510/10285 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1. 罐体有效容积为:9.33立方米.2.带后操作平台时.整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9100,8350/1350/2500/5250,4500/5200×2000×1300,4500×2100×1400.3. 选装不带后操作平台时, 整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm) :8400,7650/1350/1800/5250,4500/5200×2000×1300, 4500×2100×1400.4.装后操作平台且选装喷雾机组时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm) : 9100,8350/1350/2500/5250,4500/4800×2000×1300,4100×2150×1400.5.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500.6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.8.该车可选用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR规格轮胎。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,8/10+3,4/10+3,10/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1907,1960 | 后轮距: | 1810,1861 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 YC6J180-52 YC4S170-50 ISF4.5S5185 YC6JA220-50 YC6J220-52 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3760 6494 3767 4460 6870 6494 | 125 132 125 136 162 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBC××××××××× LVBV5PBB××××××××× LVBV5PDC××××××××× LVBV5PDB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |