| 程力威牌CLW5160GSSB5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GSSB5洒水车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GSSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 15990(Kg) | 容积: | 9.83 |
| 额定载质量 | 9375(Kg) | 整备质量 | 6420(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500,8450×2480×2730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 1300/2500,1250/2500(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700(mm) |
| 轴荷: | 5600/10390 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:9.83立方米,罐体为椭圆时外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5300×2080×1340,罐体为矩圆时外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5300×2000×1350。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与车辆车架用螺栓连接与车厢焊接加螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1169VKPEG-F1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1930,1830 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 | 125 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |