| 程力威牌CLW5080GSSC5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080GSSC5洒水车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080GSSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 4.24 |
| 额定载质量 | 4040(Kg) | 整备质量 | 4045(Kg) |
| 外形尺寸 | 6150,6100×2120×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1200/1650,1150/1650(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积:4.24立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1650×1100。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度465mm;3,车辆颜色可变化,文字喷图位置可变化;4,ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。5,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1081P40K2L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,7/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1640,1665,1800,1706,1730 | 后轮距: | 1540,1590,1740,1660,1565 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 ISF3.8s5154 WP3.7Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 3000 3760 3857 3760 3660 | 96 91 105 90 115 103 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA8LCA××××××××× LFNA8MCA××××××××× LFNA8LJA××××××××× LFNA8MJA××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |