| 程力威牌CLW5070GSST5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070GSST5洒水车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070GSST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 7495(Kg) | 容积: | 3.83 |
| 额定载质量 | 3650(Kg) | 整备质量 | 3650(Kg) |
| 外形尺寸 | 6280,6170,5780,5670×2170×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 28/16,28/12(°) | 前悬/后悬: | 1070/1800,1070/1300,1180/1800,1180/1300(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3600,3800(mm) |
| 轴荷: | 2940/4555 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积为3.83立方米。当选装带喷雾机组时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) mm为: 3000×1580×1180,当选装带洒水平台和不带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) mm为: 3400×1560×1060,前悬/后悬/整车长(mm)对应关系:1070/1800(1300)/6170(5670),1180/1800(1300)/6280(5780)。 2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。6、随底盘选装驾驶室。7、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1070LZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1750,1765,1765 | 后轮距: | 1586,1750,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2982 3857 | 85 105 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAE0912××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |