| 程力威牌CLW5070GSSC5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070GSSC5洒水车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070GSSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.06 |
| 额定载质量 | 3870(Kg) | 整备质量 | 3295(Kg) |
| 外形尺寸 | 6040×2020×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1590(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度465mm;3,车辆颜色可变化,文字喷图位置可变化;4,ABS厂家及型号:上海万捷汽车控制系统有限公司(型号;VIE ABS-II);5,,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1510 | 后轮距: | 1475 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 2545 2088 2545 2290 3000 | 70 70 80 81 91 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA7LBA××××××××× LFAA7MBA××××××××× LFNA7LBA××××××××× LFAA7MBA××××××××× LFNA7LCA××××××××× LFNA7MCA××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |