| 程力威牌CLW5040GSS5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040GSS5洒水车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040GSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.84 |
| 额定载质量 | 1825,1760(Kg) | 整备质量 | 2540(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990,6140×1980×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1070/1620,1220/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3100,3300,3650(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积:1.84立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3200×1100×700;整车长/前悬的对应关系为(mm):6140/1220,5990/1070。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。5、专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1042GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1506,1580,1590,1770,1530 | 后轮距: | 1500,1530,1586 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 | 86 85 90 96 85 72 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX4C1C××××××××× LGHX4C1D××××××××× LGHX4C1G××××××××× LGHC4C1C××××××××× LGHC4C1D××××××××× LGHC4C1G××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |