| 程力威牌CLW5310TQZDN5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310TQZDN5清障车 | 公告批次: | 303 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310TQZDN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171229 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 16805(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/11,15/10(°) | 前悬/后悬: | 1435/2615,1435/2915(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4350+1350,1950+4650+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车用于道路清障.专用装置为托臂.托举质量: 14065kg/14000kg与驾驶室准乘人数2人/3人一一对应.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后防护为专用装置拖臂,离地高为500mm.整车轴距/后悬对应关系为(mm):1950+4650+1350/2615,1950+4350+1350/2915.ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ND1310DD5J6Z00 | 底盘企业: | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1985/1985 | 后轮距: | 1848/1848 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LBZF56KB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |