| 程力威牌CLW5251TQZE5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251TQZE5清障车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251TQZE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 24700(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 16850(Kg) |
| 外形尺寸 | 10350,9800,9200,8800×2500×3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/23,23/20(°) | 前悬/后悬: | 1450/1700,1450/1900,1250/1700,1250/1900(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) |
| 轴荷: | 6700/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 托举质量7655kg。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10350/5850+1350/1700,10350/5850+1350/1900,9800/5350+1300/1900,9800/5350+1300/1700,9200/4750+1300/1900,9200/4750+1300/1700,8800/4350+1300/1900.8800/4350+1300/1700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS的型号及生产厂家: J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960,1980 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 | 177 155 199 199 180 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |