| 程力威牌CLW5160TQZS5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160TQZS5清障车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160TQZS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 15025(Kg) |
| 外形尺寸 | 7145,7945,8145,8345,8945,9345×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/8(°) | 前悬/后悬: | 1485/1860(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4600,4800,5000,5600,6000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 108(km/h) |
| 其它 | 托举质量:845kg,780kg与驾驶室准乘人数2,3一一对应。整车长度/轴距对应关系为(mm):7145/3800,7945/4600,8145/4800,8345/5000,8945/5600,9345/6000.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代故豁免,材质为Q235钢板,后部托举装置下缘离地高为400mm。ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统对应型号:CM4XL-4S/4M.4。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1160MA1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/9+6,10/10+6 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5,12R22.5,10.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2011,2036 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.180E50 WP6.200E50 WP6.220E50 WP6.245E50 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 6750 6750 6750 6750 | 132 147 162 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCB2G1××××××××× LZGCB2H1××××××××× LZGCB2J1××××××××× LZGCB2K1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |