| 程力威牌CLW5160TQZC5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160TQZC5清障车 | 公告批次: | 303 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160TQZC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171229 |
| 总质量 | 15795(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 13790(Kg) |
| 外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/8(°) | 前悬/后悬: | 1400/1660(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5800(mm) |
| 轴荷: | 5600/10195 | 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它 | 托举质量:1810kg;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1800,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 4764 4764 5700 | 165 139 165 179 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |