| 程力威牌CLW5095TQZD5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5095TQZD5清障车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5095TQZD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 9400(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5560(Kg) |
| 外形尺寸 | 8440×2360×2520(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21.5/8(°) | 前悬/后悬: | 1180/2860(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
| 轴荷: | 3400/6000 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1,托举质量(kg)3645; 2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免.3,随底盘选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1090LJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXUA1P××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |