| 程力威牌CLW5082TQZC5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5082TQZC5清障车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5082TQZC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5060(Kg) |
| 外形尺寸 | 7600×2350×2405,3005,3125(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 1150/2450(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3900(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 115(km/h) |
| 其它 | 托举质量(kg):3025;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替,故后防护豁免.ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.随底盘选装驾驶室.整车高度随选装驾驶室的高度变化而变化,故有三个不同的整车高度.此车专用装置为托臂.后伸为100mm. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1081P40K2L2BE5A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,7/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1640,1665,1706,1800 | 后轮距: | 1540,1590,1660,1740 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 ISF3.8s5154 WP3.7Q140E50 CA4DD1-15E5 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团公司 | 3660 3000 3760 3857 3760 3660 2999 | 96 91 105 90 115 103 113 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA8LCE××××××××× LFNA8MCE××××××××× LFNA8LJE××××××××× LFNA8MJE××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |