| 程力威牌CLW5081TQZC5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5081TQZC5清障车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5081TQZC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 8490(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 7740(Kg) |
| 外形尺寸 | 8800×2480×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2900(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
| 轴荷: | 3050/5440 | 最高车速: | 96(km/h) |
| 其它 | 该车用途为道路清障;主要装置为托臂,托举质量(kg):555;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替,故后防护豁免,后部专用装置离地高为450mm.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.吊机型号:SQS030. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1080P62K1E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,3/7+6 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1740 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4040 4764 4764 4040 3800 | 106 121 106 113 121 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA8UJH××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |