| 程力威牌CLW5080TQZN5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080TQZN5清障车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080TQZN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 8270(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5890(Kg) |
| 外形尺寸 | 8095×2350×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/8(°) | 前悬/后悬: | 1165/2730(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4200(mm) |
| 轴荷: | 3000/5270 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它 | 托举质量2185kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免.,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。选用轮胎规格以及层级8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ1082ZKDCWZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/8+8,3/8+8 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,215/75 R17.5-14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1767,1748 | 后轮距: | 1586 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC4H140Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 4295 | 103 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYAEDA4××××××××× LNYAEFA4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |