| 程力威牌CLW5080TQZH5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080TQZH5清障车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080TQZH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5260(Kg) |
| 外形尺寸 | 7379,7480×2350×2370(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1085/2479(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3815,3365,4150(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 托举质量(kg):2825;此车后伸为:101mm.选装摆臂平板和带后拦板,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,故后防护豁免。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司; |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1685 | 后轮距: | 1600 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 D30TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2977 | 96 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KFBD××××××××× LJ11KFCD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |